Dragnea, I.P., Proiectarea, optimizarea și automatizarea proceselor de obținere a izo-octanului. Universitatea Politehnica din București, 2017.

Rezumat: Contribuțiile originale ale acestei teze în domeniul proiectării, optimizării și reglării proceselor chimice sunt: (1) Prezentarea tehnologiilor de fabricare a izo-octanului, cu accent pe alchilarea butan-butene și dimerizare izobutenei. (2) Model matematic al procesului de alchilare butan-butene, incluzând proiectarea secțiilor de reacție și de separare, și evaluarea economică. Modelul este utilizat pentru optimizarea procesului, în scopul minimizării costului total anual. Controlabilitatea procesului optim este dovedită prin simulare dinamică. (3) Modele matematice ale reactoarelor pentru dimerizarea izobutenei, incluzând rezistența la transfer de masă și căldură în filmul de lichid din jurul particulei de catalizator. O subrutină FORTRAN permite calculul vitezei procesului eterogen, necesar simulării procesului în Aspen Plus. (4) Evaluarea proceselor de dimerizare a izobutenei, demonstrând că sistemele reactor – separare – reciclu sunt superioare distilării catalitice, deoarece reacția și separarea au loc în condiții optime. Controlabilitatea procesului este dovedită prin simulare dinamică.