ABSTRACT

OPTIMIZAREA FUNCŢIONALĂ ŞI CONSTRUCTIVĂ A GENERATOARELOR DE ABUR RECUPERATOARE, CU ARDERE SUPLIMENTARĂ, INTEGRATE ÎN CICLURI MIXTE GAZE-ABUR

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI MECATRONICĂ

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Constantin NEAGA

Inginer doctorand:		            Laurenţiu FLOAREA

Necesităţile vitale ale omenirii pot fi satisfăcute prin dezvoltarea rapidă şi eficientă a industriei, dezvoltare bazată, într-o proporţie covârşitoare, pe creşterea corespunzătoare a debitelor de energie electrică şi termică produse. Explozia demografică înregistrată în ultimele decenii a avut o influenţă covârşitoare asupra echipamentelor producătoare de energie electrică,dar şi a echipamentelor de proces,care realizează produse chimice,petrochimice,şi alte necesităţi esenţiale,acest lucru conducând la necesitatea sporirii numărului echipamentelor generatoare de energie utilă,dar şi de abur.Acest agent de lucru este utilizat practic în orice domeniu de activitate industrială;este deci evidentă importanţa instalaţiilor de producere ale acestuia în cadrul centralelor producătoare de energie. Totodată,cu creşterea costului combustibililor utilizaţi precum şi a costurilor asociate produsului finit,energie electrică şi/sau termică,specialiştii în termoenergetică au preocupări în vederea creşterii randamentelor centralelor termoenergetice existente,cum ar fi noi tehnologii de producere a energiei electrice şi a căldurii,precum şi a recuperării eficiente a energiei reziduale provenite din diverse procese tehnologice. De asemenea,se va avea în vedere impactul proceselor de producere a energiei electrice şi termice asupra mediului,precum şi reducerea la un minim posibil a emisiei de gaze nocive în atmosfera terestră.

Ciclul termodinamic după care funcţionează instalaţiile de turbine cu gaze este ciclul Brayton. Ciclurile combinate gaze-abur reprezintă,la nivel teoretic, suprapunerea ciclului Brayton,al turbinei cu gaze,peste ciclul Rankine,al turbinei cu abur.

CONSTRUCTIVE AND OPERATING OPTIMIZATION OF HEAT RECOVERY STEAM GENERATORS, WITH SUPPLEMENTARY FIRING, INTEGRATED IN GAS-STEAM COMBINED CYCLES

FACULTY OF MECATRONIC AND MECHANICAL ENGINEERING

Scientific Advisor: Prof. Dr. Ing. Constantin NEAGA

PhD Student Dipl. Eng.:	        Laurenţiu FLOAREA

The main human needs can be obtained by both rapid and efficient industry development, based on corresponding growth of electric and thermal energy. Demographic explosion produced during the last few decades had a important influence on both electric generation and process equipments. The last type of equipments above mentioned creates chemical, petrochemical products and other essential needs; this leads to increasing the number of equipments that generates useful energy, and also the steam generators. This working agent is used practically in any kind of industrial activity; its obvious the importance of the steam generators equipments integrated in the power plants. However, among with the increasing costs of the fuels used and those associated with the finit product (thermal and electric energy), the power engineering specialists have an interest in developping new methods for increasing the power plants efficiency. The environmental impact of producing both thermal and electric energy, and also, the reduction, as much as possible, of pollutant emissions into the atmosphere is also required.

The thermodynamic cycle from which the gas turbines equipments works is the Brayton cycle. The gas-steam combined cycles represents, theoretically speaking, the overlap of the Brayton cycle (for the gas turbine) over the Rankine cycle (for the steam turbine)