UNIVERSITATEA ”POLITEHNICĂ” BUCUREŞTI

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

CATEDRA AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ

ABSTRACTUL TEZEI DE DOCTORAT

PLATFORMĂ INTEGRATĂ PENTRU ARHITECTURI DE SUPORT DECIZIONAL – SISTEME INFORMATICE DE TIP DATA WAREHOUSE CU FUNCŢIONALITATE ÎN DOMENIUL APLICAŢIILOR ANALITICE

INTEGRATED PLATFORM FOR DECISION SUPPORT ARCHITECTURES - DATA WAREHOUSE INFORMATION SYSTEMS WITH FUNCTIONALITY IN ANALYTIC APPLICATIONS FIELD

Conducator ştiintific: Prof. Dr. ing. SERGIU STELIAN ILIESCU		Doctorand: Ing. CODRIN POPA

Datorita complexităţii sistemelor Data Warehouse, Teza de Doctorat  abordeaza arhitectura asociata acestora în conformitate cu definiţiile şi modelele propuse de Ingineria de Sistem şi aplica diversele metode şi tehnici specifice analizei de sistem în identificarea tuturor componentelor modelului şi a relaţiei dintre acestea.

În acest context, Teza de Doctorat prezinta o metodă de dezvoltare a sistemelor informatice Data Warehouse structurată pe trei paliere:

- Proiecţia Orizontală prin analiza de detaliu a sistemului, atat la nivel logic, cât şi la nivel fizic, caracterizarea fiecarei componente şi reliefarea factorilor de relaţionare dintre acestea. La nivel logic, a fost demonstrată dependenţa performanţei sistemului în funcţie de structura modelului logic, cardinalitatea obiectelor, selectivitatea interogarilor şi modelul de cost. La nivel fizic a fost evidenţiată şi analizată relaţionarea între Componenta de Raportare, Analitică şi Componenta Baza de Date.

- Proiecţia Verticală.  Pentru abordarea integrată a unui sistem Data Warehouse care să ia în considerare toate elementele constitutive, să stabilească diferitele relationari între nivelul fizic şi cel logic, în teza de faţă se propune o extindere a modelului de reprezentare a bazelor de date ANSI/X3/SPARC (schema externă, conceptuală şi internă), prin dezvoltarea unei scheme de influenţă. Schema de Influenţă a Sistemului Data Warehouse este o schemă grafică la nivel macro-arhitectural care extinde modelul clasic, schema derivată din diagramelele de influenţă, ce stabileste in fapt, interdependenţele dintre cerinţele sistemului, arhitectura de nivel înalt şi performanţa, respectiv, capacitatea acestuia.

- Ciclul de viaţă al Sistemului Informatic Data Warehouse. S-a demonstrat necesitatea implementării incrementale la nivelul întregului proiect şi incremental/iterative la nivelul fiecărei versiuni în aşa fel încât fiecare iteraţie să cuprindă pe lângă procesul de design fizic şi de dezvoltare/testare unitară şi procesul de modelare logică.

În cadrul acestui model de performanţă propus, se ţine cont atât de performanţa componentei analitice prin evaluarea costului interogărilor cat si de performanţa globală a sistemului prin calcul indicatorilor globali de utilizare.

Due to the complexity of data warehouse systems, PhD Thesis addresses associated architecture in accordance with the definitions and proposed models of System Engineering and apply various methods and system analysis techniques in order to identify all the model components and the relationship between them.

In this context, PhD Thesis presents a method for developing data warehouse systems structured on three levels:
- Horizontal Projection through detailed analysis of the system, both at logic level and physical level, characterization of each component and highlight the relationship factors between these elements. At the logical level, it was demonstrated the system performance dependence based on the logical model structure, objects cardinality, queries selectivity and cost model. On a physical level has been highlighted and analyzed relationship between Reporting, Analytic Component and Database component.

- Vertical Projection. For an integrated approach of a Data Warehouse System that takes into account all the constituent elements,  establish various relationships between the physical and logical level, in the present thesis it is proposed an extension of the database representation model ANSI/X3/SPARC (external, conceptual and internal schema) by developing an influence schema. Data Warehouse System Influence Schema is a graphic diagram at macro-architecture level that extends the classical model, schema derived from the influence diagrams, which in fact, establish the interdependencies between system requirements, high level architecture, performance and capacity.

- Data Warehouse System Life Cycle. It was demonstrated the need for incremental implementation of the entire project and incremental/iterative for each version, so that each iteration included, in addition to the physical design and development/unit test processes, the logical modeling process.

The proposed performance model is taking into account both the analytical component performance by assessing the cost of queries and also the overall system performance by calculating the utilization global indicators.